Контроллер весового оборудования.

Элементы управления

ПУСК – запуск дозаторов

СБРОС – принудительный останов дозаторов, сброс системы

ВЫБОР – вход в режим наладки, выбор значения для изменения

ИЗМЕНЕНИЕ – изменение выбранного значения по циклу

Режим «Останов»

В этом режиме на дисплее значение массы отражает текущую массу с учётом значения нуля введённого в режиме «Наладка».

Режим «Наладка»

В режиме «Наладка» вводятся значения масс для дозаторов, и производится установка нулевой точки отсчёта масс. Для входа в режим «Наладка» нажать кнопку ВЫБОР, на дисплее появится надпись:

Для подтверждения входа в режим необходимо выбрать кнопкой ИЗМЕНЕНИЕ ответ «Да» и нажать на кнопку ВЫБОР. Для отказа нажать кнопку ВЫБОР при ответе «Нет» или кнопку СБРОС. При выборе режима «Наладка» на дисплее в первую очередь высвечиваются надписи с массами для первого и второго дозатора:

Цифра, которую в данный момент можно изменять – мигает. Изменение цифры производится кнопкой ИЗМЕНЕНИЕ по циклу в сторону увеличения. Для перехода к следующей цифре необходимо нажать кнопку ВЫБОР. Значение массы записывается в энергонезависимую память после ввода всех трёх цифр этой массы и перехода к следующему параметру. После изменения последней цифры второй массы происходит переход к меню с установкой нулевого отсчёта.

Параметр «Масса …кг» указывает текущее значение массы. Для установки нуля необходимо кнопкой ИЗМЕНЕНИЕ выбрать подтверждение «Да» и нажать кнопку ВЫБОР. Контроллер установит новую нулевую точку отсчёта, запишет значение в энергонезависимую память и перейдёт в режим ожидания.

Режим «Пуск»

При нажатии на кнопку ПУСК контроллер переходит в режим последовательного управления контакторами дозаторов. Первым включается дозатор 1. На дисплее появится следующая информация:

Значение в первой строке - масса, которую должен обеспечить дозатор. Значение во второй строке – сколько осталось для выполнения текущего задания. По мере наполнения бункера значение «Ошибка» уменьшается. При значении ошибки равном нулю, первый дозатор выключается. Дисплей меняет информацию на следующую:

Через две секунды включается второй дозатор. После выполнения второго задания дозатор 2 отключается, и контроллер автоматически переходит в режим «Останов» с указанием текущей массы в бункере.

В любой момент времени при нажатии кнопки СБРОС контроллер переходит в режим «Останов» с отключением всех дозаторов.

# Text boxes

Масса 1      100 кг

Ошибка     -100 кг

Масса 	            5 кг

Обнуление ?  Нет

Останов

Масса 	     210 кг

Масса 1      100 кг

Масса 2      100 кг

Масса 2      100 кг

Ошибка     -100 кг

Наладка ?     Нет