Мини АТС  “ELET 16”

(v. 27)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

16

СОДЕРЖАНИЕ

- ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………	2

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ……………………	3

- УСТРОЙСТВО СТАНЦИИ………………………………….	4

- ПОРЯДОК МОНТАЖА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ……	5

- РУКОВОДСТВО АБОНЕНТА………………………………	6

- ПРОГРАММИРОВАНИЕ СТАНЦИИ………………………  9

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА……………………… 11

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ……………………………………12

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ……………………………13

- ЛИСТЫ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ……………14

1

1. Введение.

Мини АТС “ELET16” – далее по тексту “станция” – предназначен для организации сетей связи и управления в офисах, коттеджах и небольших предприятиях.

Станция должна устанавливаться в отапливаемых помещениях с температурой окружающей среды +5…+35 оС и относительной влажностью воздуха не более 85 % при отсутствии агрессивных сред, вызывающих коррозию и пр.

Станция совместима с телефонными сетями, соответствующими стандартам ОГСТФС.

Отличительной особенностью станции являются:

- быстрое управление соединений;

- компактное исполнение;

- небольшой вес;

- простота эксплуатации;

- низкое энергопотребление;

- не требует обслуживания;

- возможность использования любых телефонных аппаратов с импульсным набором номера;

- возможность гибко варьировать количество внешних и внутренних линий.

2

10.2 Листы гарантийного обслуживания.

Неисправность:

Причина неисправности:

Дата __________________200   г.

Владелец _____________________________

Специалист ___________________________

Неисправность:

Причина неисправности:

Дата __________________200   г.

Владелец _____________________________

Специалист ___________________________

15

10.1 Листы гарантийного обслуживания.

Неисправность:

Причина неисправности:

Дата __________________200   г.

Владелец _____________________________

Специалист ___________________________

Неисправность:

Причина неисправности:

Дата __________________200   г.

Владелец _____________________________

Специалист ___________________________

14

2. Технические характеристики.

Микроконтроллер	AT80C51 (или аналог).

Коммутационное поле	аналоговые коммутаторы.

Емкость:

максимальное суммарное количество абонентских и внешних линий   - 16

Типы соединительных линий:

абонентские линии	- двухпроводные несимметричные;

внешние линии	- двухпроводные симметричные.

Основные электрические характеристики абонентских линий:

линейное напряжение, В				48

линейный ток, мА					30

сопротивление шлейфа с

телефонным аппаратом, Ом				800

амплитуда вызывного сигнала, В			100

Электропитание:

Сетевое напряжение, В				220

Частота, Гц						50

3

3. Устройство станции.

Станция выполнена в пластмассовом корпусе и предназначена для установки на вертикальную поверхность.

На передней панели станции расположен индикатор наличия питания. В нижней части станции находится шлейф, который подключается к кроссу. В корпусе кросса под крышкой расположены клеммники для подключения линий.

ВНИМАНИЕ!

В станции имеются ВЫСОКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ,

опасные для жизни !!!

# Во избежание несчастных случаев не открывайте

верхнюю крышку при включенной станции !!!

4

9. Свидетельство о приёмке.

## Мини АТС “ELET16”

Заводской номер__________________

Дата выпуска_____________________200   г.

Признана годной к эксплуатации

Начальник ОТК _________________

13

8. Комплект поставки.

1. Мини АТС.

2. Кросс.

3. Порты внешних линий __________

4. Порты внутренних линий ________

5. Руководство пользователя.

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

12

4. Порядок монтажа и подготовки к работе.

Эксплуатация станции предельно проста и не требует специально обученного персонала. Станция не нуждается в профилактическом техническом обслуживании. При включении станции не требуется загрузка управляющей программы.

Порядок монтажа.

- Закрепите станцию на стене в вертикальном положении.

- Смонтируйте распределительную сеть абонентских комплектов.

- Смонтируйте кабельную сеть соединительных линий с внешней АТС.

- Произведите полную проверку сети.

- Включите вилку питания в сеть.

Внимание: При монтаже учитывайте, что при отключении питания существует возможность аварийной связи. Произойдёт прямое соединение портов под номером 00 и 15. Поэтому желательно, чтобы на одном порте (например 00) находилась плата канала, а на другом (соответственно 15) плата линии. При отключении питания канал 00 будет подключён к 15 линии. Остальные каналы и линии при этом работать не будут.

5

5. Руководство абонента.

5.1 Внутренняя связь и конференция.

- Поднять трубку.

- Услышав гудок, набрать двухзначный номер абонента (пример - 05). Номер необходимо набрать пока поступает  гудок от мини АТС. Если не набирать номер, через 4 сек. канал автоматически подключится к свободной городской линии.

- При необходимости вызова ещё одного абонента, набрать его номер. При этом первый абонент автоматически переключиться на музыкальный фрагмент. Вернуть этого абонента в конференцию можно, набрав его номер или набрав цифру «7» (в последнем случае в конференцию вернуться все абоненты  которые были подключены на музыкальный фрагмент).

При необходимости временного отключения абонента от конференции, необходимо набрать его номер. Этот абонент переключиться на музыкальный фрагмент. Для включения снова набрать номер абонента или цифру «7». При необходимости полностью отключить внешнюю линию, необходимо, находясь с ней на связи, набрать цифру «6».

5.2 Исходящая связь.

Возможны три варианта выхода на городскую линию.

А. После поднятия трубки, пока идёт гудок от мини АТС, необходимо набрать двухзначный номер, который присвоен конкретной  линии. После набора вы сразу подключитесь к этой линии, если она уже не занята. Иначе услышите три коротких гудка и затем можно набрать номер другой линии.

Б. После поднятия трубки, пока идёт гудок от мини АТС, необходимо набрать цифру «9», затем ваш канал автоматически подключится к первой свободной линии.

В. После поднятия трубки, дождаться, когда закончиться гудок от мини АТС (4 сек), затем ваш канал автоматически подключится к первой свободной линии.

Если во время набора или разговора возникнет необходимость

6

7. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии 12 месяцев со дня продажи.

В течении гарантийного срока безвозмездно устраняются выявленные дефекты за исключением тех, которые произошли не по вине Изготовителя.

Гарантийные обязательства снимаются в случаях:

- если были нарушены или удалены гарантийные отметки на изделии или его составных частях;

- если обнаружена некомплектность изделия, или изделие ремонтировалось лицом, не уполномоченным поставщиком;

- если абонентская сеть и соединительные линии городской АТС не соответствуют требованиям , перечисленным в разделе “Технические характеристики”;

- если сеть электропитания не соответствует требованиям, перечисленным в разделе “Технические характеристики”;

- если изделие имеет повреждения, вызванные воздействиями: высоких температур, статического электричества, химически агрессивных сред, повышенной запылённости и влажности, недопустимых ударных воздействий и аварий, небрежного обращения и транспортировки, неправильной установки, освоения и эксплуатации.

Дата продажи: __________________200   г.

11

- 20 – запрет набора межгорода,

- 21 – разрешение набора межгорода,

- 30 – запрет набора городского номера

- 31 – разрешение набора городского номера

- 40 – запрет уведомления о звонке,

- 41 – разрешение уведомления о звонке,

- 80 – запрет работы канала,

- 81 – разрешение работы канала,

- 90 – запрет  набора городского номера, межгорода, уведомления,

- 91 – разрешение набора городского номера, межгорода, уведомления,

- 99 – выход из режима программирования канала и переход к п. 6.2.

6.3.2 Если набран номер линии, можно вводить следующие команды, которые будут действовать только для этой линии:

- 00…15 – номер канала на который будет транслироваться звонок поступивший по этой линии (для трансляции звонка на несколько каналов, необходимо последовательно вводить их номера) ,

- 80 – запрет работы линии,

- 81 – разрешение работы линии,

- 90 – отключение трансляции звонка на все каналы,

- 91 – включение трансляции звонка на все каналы,

- 99 – выход из режима программирования линии и переход к п. 6.2.

6.4 После выхода из режима программирования канала или линии можно вводить номер следующего канала или линии.

Если во время программирования АТС положить трубку, произойдёт выход из режима программирования и пересброс программы. При этом ранее введённые значения (режимы работы) сохраняться.

10

пересбросить городскую линию (например, чтобы набрать другой номер), можно применить кнопку FLASH на телефонном аппарате или нажать на рычаг под трубкой на время до 2 сек., в этом случае вы не отключитесь от той городской линии, к которой были подключены.

Спустя 10 сек после набора последней цифры городского номера (если включено уведомление, в трубке прозвучит сигнал), возможна переадресация этого соединения другому абоненту или выход на другую линию, путём набора номера соответствующего порта. При этом первая линия переключается на музыку. Объединить всех в конференцию можно, набрав цифру «7». Набирая номер соответствующего порта, можно переключать этот порт на музыку или в конференцию. При необходимости полностью отключить внешнюю линию, необходимо, находясь с ней на связи, набрать цифру «6».

5.3 Входящая связь.

Звонок, поступивший по линии, будет транслироваться только на те каналы,  для которых он был разрешён при программировании (п. 6.4). При этом, если на этих каналах поднята трубка, и разрешено уведомление о звонке (п. 6.3), абоненты услышат короткие предупреждающие сигналы.

После поступления звонка можно переадресовать этот вызов другому абоненту, набрав его двухзначный номер. Происходит соединение между внутренними абонентами. При этом городской абонент переключается на прослушивание музыкального фрагмента.

Затем, если любой из внутренних абонентов положит трубку, оставшийся абонент автоматически соединится с городским абонентом. Если второй внутренний абонент не поднимает трубку, отключить его можно набором цифры «7» или набором его двухзначного номера. В первом случае вы автоматически  вернётесь для разговора с городским абонентом.

Если во время разговора в трубке прозвучало предупреждение (короткий гудок), что идёт звонок по другой линии, можно, не прерывая связь по первой линии, набрать номер порта второй линии

7

и переключиться на неё. При этом первая линия автоматически переключается на музыку. Набирая двухзначные номера первой или второй линии, а также цифру «7», можно включать в конференцию или переключать на музыку соответствующую линию (или канал). Перехват звонка возможен и в случае если уведомление о звонке для вашего канала запрещено. Перехват звонков невозможен, если выход в город с этого канала запрещен.

При отключении питания остаётся возможность аварийной связи (если это было учтено при монтаже). Канал под номером 00 будет напрямую подключен к линии под номером 15 (или наоборот, в зависимости от монтажа). При этом все функции обеспечиваемые миниАТС, будут отключены.

8

6. Программирование АТС.

6.1 Программирование АТС возможно только с каналов под номерами 00 или 15. Последовательность входа в режим программирования следующая:

- поднять трубку на канале 00 или 15,

- в период, когда действует внутренний тональный сигнал АТС, набрать цифру 5,

- ввести код доступа к программированию:  23NNN, где NNN- индивидуальный номер АТС.

6.2 Если код набран правильно, АТС перейдёт в режим программирования. При этом остальные каналы отключатся. В трубке прозвучит сигнал о возможности программирования.

На этом этапе можно вводить следующие команды:

- от 00 до 15 – номер канала или линии, для которой будет вводиться следующая команда (п. 6.3.1 для канала, п. 6.3.2 для линии),

- 80 – запрет работы всех портов, кроме каналов с номерами 00 и 15 (для сохранения возможности программирования станции)

- 81 – разрешение работы всех портов

- 90 – запрет трансляции звонков, выхода в город, набора межгорода, уведомления о звонках для всех портов,

- 91 – разрешение трансляции звонков, выхода в город, набора межгорода, уведомления о звонках для всех портов,

- 99 – выход из режима программирования АТС с пересбросом программы.

6.3 В зависимости от того, что выбрано в п. 6.2 , номер платы канала или платы линии, возможные команды будут или из п. 6.3.1 (для канала), или из п. 6.3.2 (для линии).

6.3.1 Если набран номер канала, можно вводить следующие команды, которые будут действовать только для этого канала:

### 9