НАЗНАЧЕНИЕ

Микро АТС предназначена для телефонизации офисов, квартир и коттеджей.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

*Позволяет подключить к одной  городской  линии до трёх  внутренних  телефонов.

*Имеет миниатюрные размеры и не требует подключения сетевого питания, что существенно упрощает монтаж оборудования, повышает надежность работы и возможность связи при отключении сетевого напряжения.

*Работает с телефонами, имеющими импульсный и тональный набор номера.

*Позволяет программировать каждую из трёх линий на различные режимы работы:

-запрет набора междугороднего или городского номера,

-запрет вызова абонента

-задержка прохождения вызова на 1...7 звонков.

-установка приоритетного канала

-дозвон до нужного абонента с помощью набора дополнительной цифры в тоне (DISA функция)

*Во время разговора по одной из линий остальные отключаются, чтобы не мешать друг другу.

*Позволяет многократно переадресовывать звонок с одного телефона на другой.

*Имеет возможность внутренней связи.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Снять верхнюю крышку, для этого открутить два шурупа по углам корпуса Провода, идущие от внешней телефонной линии подключаются к клеммнику с обозначением «L». Провода идущие к телефонам подключаются к клеммникам с обозначениями «1», «2» и «3».

ПРИМЕНЕНИЕ

При поступлении вызова с линии, переадресация вызова  производиться  после поднятия трубки набором  на  телефонном  аппарате двух цифр: первая цифра [3], вторая соответствует каналу, на который необходимо передать звонок [1], [2] или [3] («31», «32» или «33»). При этом аппарат, с которого производилась переадресация, отключается. Если в течение 6 звонков трубка не поднята - вызов возвращается предыдущему абоненту. Переадресация может производиться бесконечное количество раз, пока трубка на последнем аппарате не будет положена.

Для вызова абонента по внутренней связи необходимо:

-поднять трубку,

-набрать [3], затем номер канала, который необходимо вызвать ([1], [2], [3]), дождаться   тройного  сигнала  (пауза  около  5  сек ),

-после сигналов будет производиться дозвон до выбранного абонента. Если трубка не поднята в течение  10 сигналов звонка  произойдёт отключение вызываемого абонента.

-если во время разговора в линии слышны короткие гудки (как при "занятой" линии), можно любому абоненту набрать любую цифру, гудки должны прекратиться на некоторое время (15…60сек – зависит от городской станции)

При выборе соответствующего режима, возможно направить входящий звонок на конкретный канал. Для этого существует два варианта:

1. Режим дозвона по повторному набору номера (программирование: [2]<пауза><сигнал>[К] [0] [9], K-канал). Те каналы, на которых этот режим не установлен, будут звонить при однократном наборе номера. Чтобы дозвониться до тех каналов, которые запрограммированы на данный режим, необходимо:

-набрать номер, дождаться, когда пройдёт один или два гудка,

-сбросить линию (нажать на рычаг под трубкой на 2…5 сек. или нажать на кнопку “FLASH”)

-повторно набрать этот же номер (в течении 30 сек).

Внимание! В этом режиме при первом наборе номера первые два звонка на каналы не проходят (это необходимо для дальнейшей селекции звонков).

2. Режим дозвона по дополнительной цифре набираемой в тоне после набора основного номера и сигнала поступившего от микро АТС (программирование: [2]<пауза><сигнал>[К] [7] [1], K-канал).

Чтобы дозвониться до нужного канала, необходимо:

-набрать номер,

-когда пойдёт дозвон, микроАТС произведёт автоподнятие. В линию прозвучит тройной сигнал.

-после сигнала, в течении 5 сек., набрать в тональном режиме номер того канала, на который нужно дозвониться ([1],[2] или [3]). Если в течение этих 5 сек. не набирать цифру, микроАТС снова подаст сигнал, а затем пошлёт звонок на канал, который указан при вводе команды программирования. На выбранный канал поступает 6 звонков, если трубка не поднята микроАТС отключается.

Внимание! В этом режиме дозвон до нужного абонента возможен только в тональном режиме. Все задержки звонков на каналы автоматически отключаются.

# ПРОГРАММИРОВАНИЕ АТС

Программирование АТС возможно только с 1 канала. Во время программирования возможны короткие гудки, поступающие с городской АТС, они не влияют на процесс программирования. Программирование производится с помощью   набора  соответствующих кодов.  Для этого необходимо:

-поднять трубку на 1 канале,

-набрать цифру [2], дождаться, когда прозвучит тройной гудок (5…7 сек).

-набрать номер канала, для которого будет вводиться код ([1],[2],[3]),

-ввести двузначный код:

61 – включение приоритета канала  (мгновенное переключение линии  на  приоритетный

канал при поднятии на нём трубки)

62 – включение приоритета канала (переключение линии на  приоритетный  канал  через

10 сек  после  поднятия трубки,  при  этом   в   линию  выдаётся  предупреждающий сигнал)

60 – выключение приоритета канала (61 и 62)

70 – выключение DISA функции на канале. Полное выключение DISA функции будет

если выключить DISA на всех трёх каналах.

71 – включение DISA функции

Для включения DISA функции достаточно запрограммировать на неё любой канал,

но, если дозванивающийся абонент не набрал дополнительную цифру в тоне, то, по

прошествию 5 сек.,  звонок пойдёт именно на тот канал (младший по номеру, если

DISA функция включена на нескольких каналах), для которого установлена DISA

функция.

81 – запрет набора междугороднего  номера   (через "8").   После  набора   “8”,  в   линию

выдаётся предупреждающий сигнал и происходит сброс линии)

80 - разрешение набора междугороднего номера  (через "8")

91 – запрет   набора   городского   номера.    При    попытке   набора   номера,   в   линию

выдаётся предупреждающий сигнал и происходит сброс линии )

90 - разрешение набора городского номера

0N – установка номера вызова, после которого будет проходить звонок на данный канал,

где

N = 0...7 - кол-во пропущенных звонков,

N = 8 - полное запрещение прохождения звонка. При  этом  вызов  переадресации  и

внутренней  связи   будет  проходить без ограничений.

N = 9 – соответствующий канал переключается на режим, когда звонок на него

будет поступать после повторного набора номера.

Пример: 	 [2] <пауза 5 сек><сигнал> [1] [8] [1] - запрет набора "8" на 1 канале

[2] <пауза 5 сек><сигнал> [2] [9] [1] - запрет набора номера на 2 канале

[2] <пауза 5 сек><сигнал> [3] [0] [2] - звонок на 3 канал  будет проходить только после

второго вызывного сигнала.

Возможно, также запрограммировать цифру, которая будет автоматически набираться при  внутренней  связи  для устранения гудков с городской станции. Это необходимо, если автоматически набираемая цифра, изначально "2", будет восприниматься городской станцией как несуществующий номер и станция, в ответ, выдаст короткие гудки.

Пример:	[2]<пауза 5 сек><сигнал> [0] [1] [N], где N-цифра, которая будет набираться, кроме 0 и 8.

Набором [2] <пауза 5 сек><сигнал> [0] [0] [0] можно сбросить все настройки в начальное состояние (всё разрешено).

# ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Проблема					Решение

АТС не работает (нет блокировки		*Произвести   перезапуск   АТС, отключив её от

каналов, не программируется).	 телефонной линии на 5 мин.

*Некоторые типы телефонов (особенно дисковые) могут не работать совместно с микро АТС.

Нет входящего звонка на одном из		*Произошло случайное программирование АТС.

каналов,	 нет  набора  номера,  нет 		Перепрограммировать АТС:

набора   междугородних  номеров,		 -вводом конкретных кодов, разрешающих или

и подобные проблемы.			  запрещающих соответствующие режимы

-вводом кода [0] [0] [0] (после [2]), с помощью

которого АТС перепрограммируется в начальное

состояние.

Нет звонка при переадресации.	*Некоторым типам телефонов не хватает

амплитуды звонка формируемого микро АТС.

Желательно заменить телефонный аппарат на

аппарат другого типа.

При   внутренней   связи  плохо		*Некоторые типы телефонов плохо работают в

слышно друг друга или совсем		  паре с другими телефонами.

не слышно.				  Желательно   заменить  телефонный  аппарат  на

аппарат другого типа (при этом режиме неплохо

работают    аппараты    стран:    Япония,   Китай,

Корея и т.д.).

При внутренней связи во время 		*Т.к.   при   внутренней   связи   городская    линия

разговора    слышно    короткие		  занята, то через некоторое время городская АТС

гудки.					  начинает выдавать короткие гудки. Для их

устранения необходимо нажать на телефоне      какую-нибудь цифру. Но в линию при этом набирается цифра заданная  при   программировании  АТС.

Если после набора короткие гудки не пропадают

на некоторое время, попробуйте

запрограммировать другую цифру ([0] [1] [N], где              N-цифра).

Дата изготовления................................201...

Дата продажи........................................201...

Гарантийное обслуживание 12 мес

ELEUS

### Офисная  АТС "MICRO 1-3"

v.610

«Электронная техника»