Пожалуйста внимательно прочтите перед использованием !

Офисная мини АТС

# ALGA 40.26

(v. 26.21)

Инструкция по установке и эксплуатации

«Электронная техника»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение…………………………………………………………………………..	4

2. Технические характеристики…………………………………………….............	4

3. Устройство станции…………………………………………..…………………..	4

4. Установка и ввод в эксплуатацию…………………………………….…………	5

4.1 Выбор места установки. ………………………………...…….…………….	5

4.2 Особенности монтажа телефонных линий…………………………………	6

4.3 Порядок монтажа и запуск…………………………..………………………	6

4.4 Начальные установки. ………………………………………………………	6

5. Руководство абонента……………………………………………………............	7

5.1 Сокращения, термины и условные обозначения………………………….. 	7

5.2 Сигналы станции…………………………………………………………….	7

5.3 Общие принципы управления станцией. …………………………………..	8

5.3.1.Функция  «Флэш»………………………………………………............	8

5.4 Входящая связь……………………………………….……………………...	8

5.5 Исходящая связь……………………………………….…………………….	9

5.6 Внутренняя связь и конференция. ………………………………………….	10

6. Программирование мини-АТС. …………………………………………………	12

6.1 Общие принципы программирования. …………………………………….	12

6.2 Вход в режим программирования. …………………………………………	12

6.3 Команды программирования. ………………………………………………	12

6.3.1 Групповые команды……………………………………………............	13

6.3.2 Управление входящими звонками……………………………………..	13

6.3.3 Управление исходящей связью. ………………………………............	13

6.3.3.1 Приоритетная линия………………………………………………	13

6.3.3.2 Прямой выход на порт. ……………………………………………	14

6.3.3.3 Автоматический набор префикса ………………………………...	14

6.3.3.4 Доступ к городской и междугородней связи. ……………………	14

6.3.3.5 Выбор вида набора номера. ………………………………………	15

6.3.4 Команды настройки параметров. ………………………………………	15

6.3.5 Индивидуальная настройка внутренней линии……………………….	15

7. Краткий справочник . ……………………………………………………………	17

8. Возможные проблемы при эксплуатации ………………………………………	18

9. Комплект поставки. ………………………………………………………………	19

10. Свидетельство о приемке……………………………………………….............	19

11. Лист гарантийного обслуживания. …………………………………………….	20

12. Гарантийные обязательства………………………………………………………	21

1. Введение.

Мини АТС “ALGA 40.26”, далее по тексту “станция”, является современной электронной станцией с гибкой конфигурацией, емкостью до 40 абонентов. Станция  предназначена для организации сетей связи и управления в офисах, коттеджах и небольших предприятиях. Станция совместима с телефонными сетями, соответствующими стандартам ОГСТФС.

Отличительные особенности  станции :

- Гибкая конфигурация (возможность изменять число внешних и внутренних линий);

- Сохранение установок при отключении сетевого питания;

- Возможность установки устройства грозозащиты;

- Использование любых телефонных аппаратов с импульсным и тоновым набором;

- Компактное исполнение;

- Простота эксплуатации;

- Низкое энергопотребление (возможность длительной работы от источника резервного питания);

2. Технические характеристики.

| 1. Емкость: | -максимальное суммарное количество абонентских и внешних линий до 40 (4 блока по 10 модулей) |
| --- | --- |
| 2. Коммутационное поле: | -аналоговые коммутаторы - до 8 одновременных независимых соединений |
| 3. Типы соединительных линий: | -внутренние линии - двухпроводные несимметричные -внешние линии - двухпроводные симметричные |
| 4.Основные электрические характеристики внутренних линий: | -линейное напряжение, В 48 -линейный ток, мА 30 -сопротивление шлейфа с телефонным аппаратом, Ом 800 -амплитуда вызывного сигнала, В 100 |
| 5.Электропитание первичное: | -сетевое напряжение AC, В 220 -частота, Гц 50 |
| 6.Электропитание вторичное: | -напряжение DC, В 11…15 -ток потребления (зависит от ёмкости АТС), А 0,2…2 |

3.Устройство станции.

Станция выполнена в пластмассовом корпусе. В расширенном варианте станция может состоять из нескольких аналогичных по конструкции блоков, соединенных вместе, грозозащищенного кросса, источника бесперебойного питания (см. Рис.1).

В одном блоке может находиться до 10 модулей. Каждый модуль имеет выход на клеммник, к которому можно подключить внешнюю или внутреннюю линию (в зависимости от типа модуля). Клеммники имеют номера от 10 до 49. Первая цифра (1…4) соответствует номеру блока, вторая цифра (0…9) номеру модуля в блоке. Номера клеммников соответствуют номерам  внутренних и внешних линий.

Питание станции осуществляется от сети через внешний нестабилизированный источник напряжением 11...15в (входит в комплект поставки). При необходимости возможно питание станции от аккумуляторной батареи с напряжением 12в.

Грозозащитный кросс предназначен для защиты станции от грозовых разрядов. Настоятельно рекомендуем устанавливать грозозащитный кросс, если применяются воздушные линии связи или к станции подключаются радиотелефоны, имеющие наружные антенны. Для правильной работы схемы грозозащиты необходимо подключить заземляющий провод к клемме заземления. При  подключении линий к кроссу необходимо учесть, что при пропадании питания, клеммники с номерами n0 и n9 соединяются между собой (n-номер блока, в котором установлен кросс). Эту особенность можно использовать для осуществления резервной связи при пропадании питания.

Рис. 1

| Этикетка с номером блока. Клеммник с номером 10. Клеммник с номером 19. Индикатор наличия питания. Клеммник с номером n0 (n-номер блока) Модули внутренних и внешних линий Клеммник с номером n9 (n-номер блока) | Младший клеммник кросса Старший клеммник кросса (соединяется с младшим при пропадании питания) Плата кросса. Место подключения заземляющего провода Гнездо для подключения источника питания. |
| --- | --- |

4.Установка и ввод в эксплуатацию.

4.1 Выбор места установки

- Мини – АТС должна устанавливаться в отапливаемых помещениях с температурой окружающей среды +5…+35 оС и относительной влажностью воздуха не более 85% при отсутствии агрессивных сред, вызывающих коррозию.

- Избегайте установки в следующих местах:

- В местах, где возможны частые или сильные удары, либо вибрация.

- Около устройств, генерирующих высокочастотные помехи, таких, как электрические сварочные аппараты, микроволновые печи, кондиционеры воздуха.

- В пыльных местах или в местах, где вода или масло могут попасть на устройство.

- Под прямым солнечным светом.

- Устанавливайте станцию в удобном для осмотра и обслуживания месте.

- Если мини-АТС оборудована грозозащитным кроссом, к месту монтажа станции обязательно должна быть проложена  линия заземления.

4.2 Особенности монтажа телефонных линий.

- Не производите работы по монтажу или модификации линий во время грозы.

- Никогда не касайтесь неизолированных телефонных проводов или клемм, если телефонная линия не была отсоединена от сети.

- Не устанавливайте телефонные розетки во влажных местах.

- Шнур питания должен быть вынут из розетки в течение монтажа.

- Если мини-АТС предполагается эксплуатировать вне зоны городской застройки, а также, если телефонная сеть имеет воздушные сегменты, необходимо обеспечить грозозащиту соответствующих портов станции.

- Не прокладывайте телефонный кабель параллельно проводам питания переменного тока, кабелям компьютера, в противном случае используйте экранированный телефонный кабель и заземлите оплетку.

- Если кабели проходят по полу, используйте защиту, чтобы не наступать на провода. Избегайте монтажа проводов под коврами.

4.3 Порядок монтажа и запуск.

Перед подключением линий к мини-АТС ознакомьтесь, пожалуйста, с таблицами, приведенными в главе “Комплект поставки“. В этой главе описан состав блоков мини-АТС с указанием номеров внутренних и внешних линий.

- Закрепите станцию на стене в вертикальном положении.

- Подключите заземляющий провод к клемме заземления (если используется грозозащитный кросс).

- Смонтируйте сеть внутренних линий.

- Смонтируйте кабельную сеть внешних  линий.

- Произведите полную проверку сети.

- Включите источник питания в сеть (должен загореться индикатор питания).

4.4 Начальные установки.

Мини-АТС поставляется запрограммированной следующим образом:

- Все внутренние и внешние линии включены

- Всем абонентам разрешен доступ к внешним линиям

- Всем абонентам разрешен доступ к междугородней связи

- Модули внешних линий запрограммированы на импульсный набор

- Поиск свободной внешней линии начинается с младшей по номеру

- Входящие звонки со всех внешних линий транслируются на все внутренние без задержек.

- На всех внутренних линиях включен сигнал уведомления.

5. Руководство абонента.

5.1 Сокращения, термины и условные обозначения

| ТА | телефонный аппарат |  |
| --- | --- | --- |
| Флэш | Кратковременное размыкание телефонной линии (в зависимости от типа ТА 0,1-0,9 сек.), вызванное либо нажатием специальной кнопки на ТА, либо кратковременным нажатием и отпусканием рычага ТА. |  |
| Порт | Электронный модуль внутри мини–АТС, к которому подключается внешняя или внутренняя линия. Номер порта является номером внутренней или внешней линии. |  |
| Ожидание | Состояние, в котором абонент отключен от разговора и прослушивает музыкальный сигнал. |  |
| Перехват вызова | Перехват вызова, предназначенного другому внутреннему абоненту. |  |
| Переадресация | Перевод входящего или исходящего вызова на другого внутреннего абонента. |  |

5.2 Сигналы станции

| Внешний звонковый сигнал | Серия звонковых сигналов ТА вида: 1 сек. звонок, 4 сек. пауза. Формируется на внутренней линии при поступлении входящего звонка с внешней линии. |  |
| --- | --- | --- |
| Внутренний звонковый сигнал | Серия звонковых сигналов ТА вида: 1 сек. звонок, 1 сек. пауза. Формируется на внутренней линии при поступлении вызова с другой внутренней линии. |  |
| Готовность | Внутренний непрерывный гудок станции, обозначающий готовность станции к приему команды. Отличается от сигнала “Готовность ” городской линии более высокой тональностью. | внутренний городской |
| КПВ | Длинные гудки, которые формируются станцией при вызове внутреннего абонента. Отличаются от сигналов КПВ городской линии более высокой тональностью. |  |
| Отбой | Короткие гудки, которые формируются станцией при невозможности выполнения команды, или при наборе ошибочной команды. |  |
| Пип | Короткий звуковой сигнал. Сигнал формируемый, например, в качестве подтверждения при программировании мини-АТС, а также в некоторых других случаях. |  |
| Ошибка | Более длинный звуковой сигнал, выдаваемый в ошибочных ситуациях при программировании. |  |
| Мелодия | Циклическая мелодия, озвучивающая состояние ожидания. |  |

5.3 Общие принципы управления станцией.

Управление станцией осуществляется набором последовательностей цифр на ТА  и использованием функции “Флэш”. Эти действия воспринимаются станцией по-разному, в зависимости от предыдущих действий пользователя. Для облегчения управления станция подает звуковые сигналы в ответ на ваши действия.

5.3.1 Функция “Флэш”

Некоторые ТА имеют специальную функцию “Флэш”. При нажатии кнопки “Флэш” на ТА происходит кратковременное размыкание телефонной линии (обычно на 0,1…0,9 сек.).  Использование этой функции позволяет упростить управление станцией, а при использовании ТА с тональным набором номера эта функция просто необходима. Если ваш ТА не поддерживает “Флэш”,  ее можно имитировать кратковременным нажатием на рычаг ТА.

Основное значение этой функции при управлении станцией – “Начало команды”. Дополнительно функция “Флэш” используется  для отмены ранее набранных цифр,  если они ошибочны или потеряли актуальность.

Внимание! Для упрощения, при описании команд опущены указания о необходимости выполнения “Флэш” перед набором команды на ТА с тональным набором номера.

5.4 Входящая связь

| Ответ на внутренний звонок | Ответ на внешний звонок |
| --- | --- |
|  | Снимите трубку и говорите |  |  | Снимите трубку и говорите |  |

| Перехват звонка (ответ на звонок, поступающий другому абоненту) |
| --- |
| ……….. 78 |
| Звонок на соседнем аппарате |  | Снимите трубку |  | Дождитесь внутреннего гудка |  | Наберите 78 | Наберите номер абонента, телефон которого звонит |  | говорите |  |

| Перевод звонка |
| --- |
|  | Городской абонент слушает мелодию : |  | Перевод звонка произошел : |  |
| … | Дозвон до внутреннего абонента будет происходить в течении 10 звонков. Если абонент не ответил, звонок будет переведен обратно вам. |
|  | Снимите трубку |  | Наберите номер внутреннего абонента |  | Вы должны услышать сигналы КПВ |  | Положите трубку |  |  |

| Перевод звонка с сопровождением |
| --- |
|  | Городской абонент слушает мелодию : |  | Перевод звонка произошел : |
| … или |
|  | Снимите трубку |  | Наберите номер внутреннего абонента |  | Вы должны услышать сигналы КПВ |  | Дождитесь ответа и говорите |  | Положите трубку или говорите с городским абонентом , если второй внутренний абонент положил трубку. |

- Если вы пользуетесь ТА с тональным набором, то перед набором внутреннего номера для переадресации или команды необходимо нажать “Флэш”.

- Если после набора внутреннего номера вы услышали сигнал “отбой”, или второй внутренний абонент не берет трубку, вы можете перевести звонок на другого абонента, набрав его номер.

- Если перевод звонка не удался, и вы хотите восстановить соединение с городским абонентом, наберите “ 74 ”.

5.5 Исходящая связь

Возможны три варианта выхода на городскую линию:

- Автоматический, мини-АТС сама находит свободную городскую линию из разрешённых абоненту.

- На определенную линию, абонент набирает номер линии, через которую он хочет разговаривать.

- Прямой  выход на городскую линию сразу при поднятии трубки (необходимо запрограммировать).

| Автоматический |
| --- |
| 9 |
|  | Снимите трубку |  | Дождитесь внутреннего гудка |  | Наберите 9 | Дождитесь гудка городской линии | Набирайте городской номер |
| На определенную линию |
|  | Снимите трубку |  | Дождитесь внутреннего гудка |  | Наберите номер порта нужной городской линии | Дождитесь гудка городской линии | Набирайте городской номер |
| Прямой (требуется программирование) |
|  | Снимите трубку |  | Дождитесь гудка городской линии |  | Набирайте городской номер |

- Если при выходе на городскую линию вы услышали сигнал ”Отбой”, значит городская линия занята другим абонентом. Положите трубку и повторите попытку позже, либо повторите попытку после нажатия  “Флэш”.

- По истечении 8 сек. после набора последней цифры  мини-АТС выдает  короткий звуковой сигнал.  После этого сигнала абонент автоматически переключается в режим управления (например, может подключить городского абонента к конференции).   Чтобы переключиться в режим управления  не ожидая  8 секунд, используйте функцию “Флэш”.

5.6 Внутренняя связь и конференция.

| Установление внутренней связи |
| --- |
|  | Снимите трубку |  | Дождитесь внутреннего гудка |  | Наберите номер внутреннего абонента | Вы должны услышать сигналы КПВ | Дождитесь ответа и говорите |

- При соответствующем программировании возможен прямой выход на нужный внутренний порт при поднятии трубки.

- Если после набора внутреннего номера вы услышали сигнал “отбой”, значит абонент занят, повторите вызов позже.

Образование конференции во многом схоже с осуществлением внутренней связи:

| 1. Подключите первого участника конференции |
| --- |
|  | Снимите трубку |  | Дождитесь внутреннего гудка |  | Наберите номер внутреннего абонента | Вы должны услышать сигналы КПВ |  | Дождитесь ответа и говорите |

| 2.Подключите второго участника |
| --- |
|  | Первый участник переключается на музыкальный фрагмент |
|  | Наберите номер внутреннего абонента |  | Вы должны услышать сигналы КПВ |  | Дождитесь ответа и говорите |  |

- Объединение всех участников конференции осуществляется набором команды «74».

- Если вы пользуетесь ТА с тональным набором, то перед набором внутреннего номера  необходимо нажать “Флэш”.

| 3.Подключите третьего участника (например, городского) и объедините конференцию |
| --- |
| 9или nn или 74 |
| Выход на городскую линию |  | Дождитесь гудка городской линии |  | Наберите городской номер | Дождитесь ответа и говорите | Перейдите в режим управления или дождитесь сигнала “пип” |  | Объедините конференцию набором “74” |

- Если вы пользуетесь ТА с тональным набором, то перед набором “9” необходимо нажать “Флэш”.

Временное отключение и подключение участников производится набором их внутренних номеров или номера порта городской линии. При первом наборе участник переключается на музыкальный фрагмент, при повторном наборе вы окажетесь на связи с этим участником, но все остальные переключаются на музыкальный фрагмент.  При необходимости полностью отключить внешнюю линию или внутреннего абонента, необходимо, находясь с ним на связи, набрать “76”. Вернуть оставшихся  участников в конференцию можно  с помощью команды объединения “74”.

| 3.Отключение участника конференции. |
| --- |
| 76 74 |
| Наберите номер участника конференции |  | Участник слышит музыкальный сигнал |  | Наберите номер участника еще раз. |  | Наберите команду “76” |  | Наберите команду “74” |  | Говорите с остальными участниками |

- Если вы пользуетесь ТА с тональным набором, то перед набором номера порта или команды необходимо нажать “Флэш”.

6. Программирование станции

6.1 Общие принципы программирования.

Программирование станции производится с помощью обычного телефонного аппарата, подключенного к внутренней линии под номером 10.

Программирование осуществляется последовательным вводом команд, состоящих из шести цифр. После правильного набора команды АТС формирует короткий подтверждающий сигнал  “пип” высокого тона.

Если при вводе команды допущена ошибка, формируется более длинный сигнал низкого тона “Ошибка”, а введённая команда игнорируется, АТС ожидает ввода следующей команды. Для окончания программирования достаточно положить трубку телефонного аппарата.

В общем случае процедура программирования выглядит следующим образом:

Некоторые телефонные аппараты позволяют вводить только ограниченное число цифр (например, не больше 28). При попытке набора большего числа цифр набор блокируется, цифры не набираются, соответственно АТС не выдает никаких подтверждающих сигналов. Для подобных аппаратов необходимо после ввода определённого количества команд (зависит от модели аппарата) завершить программирование, снова войти в режим программирования и продолжить ввод с той команды, после которой перестали выдаваться сигналы подтверждения от АТС.

- Если вы пользуетесь ТА с тональным набором, то перед набором каждой  команды необходимо нажимать “Флэш”.

6.2 Вход в режим программирования.

| Вход в режим программирования и ввод команд. |
| --- |
| 10 0123 , |
| Поднимите трубку на внутренней линии под номером 10 |  | Дождитесь внутреннего гудка |  | Наберите 0123 |  | Вы должны услышать сигнал подтверждения |  | Теперь можно вводить команды программирования. За каждой командой должен следовать сигнал подтверждения. |  | Для завершения программирования положите трубку. |

6.3 Команды программирования.

Каждая команда состоит из 6 цифр. Первые две цифры - код команды, остальные цифры- параметры (номера внешних или внутренних линий, блоков). В качестве примера рассмотрим команду запрета междугородней связи, которая имеет вид:

| 72 | Cn | Ln |
| --- | --- | --- |
| Код команды | Номер внутренней линии | Номер порта городской линии |

Например, команда 72 10 19 запретит доступ к междугородней связи с внутренней линии 10 через внешнюю линию с номером 19.

6.3.1 Групповые команды

Если требуется запрограммировать один и тот же параметр для нескольких линий, можно использовать групповые команды. Например:

72 99 19   запретит  доступ к междугородней связи для всех  внутренних  линий

через внешнюю линию с номером 19.

72 91 19   запретит  доступ к междугородней связи для всех внутренних линий

блока 1 через  внешнюю линию с номером 19.

Таким образом, набирая вместо номера внешней или внутренней линии 99, 91, 92, 93, 94, мы указываем, что команда выполняется для всех внутренних или внешних линий мини-АТС, для всех внутренних или внешних линий блока 1, 2, 3 или 4 соответственно.

6.3.2 Управление входящими звонками.

С помощью команд распределения звонков пользователь устанавливает правила, по которым внешний звонок направляется на внутренние линии.  Внешний звонок можно пропустить на заданную внутреннюю линию немедленно (без задержек), задержать на два звонка, не пропускать (запретить). Распределение звонков программируется индивидуально для каждой внешней линии. В состоянии поставки звонок с внешней линии будет транслироваться на все внутренние линии без задержек.

Текущая версия программного обеспечения станции  поддерживает следующие команды распределения звонков:

50-Ln-Cn 	запрет первых двух сигналов звонка с внешней линии Ln на внутреннюю Cn.

51-Ln-Cn	разрешение звонка с внешней линии Ln на внутреннюю Cn без задержек.

52-Ln-Cn 	запрет третьего и последующих сигналов звонка с линии Ln на линию Cn.

53-Ln-Cn  	разрешение третьего и последующих сигналов звонка с линии Ln на линию Cn.

Ln – номер внешней линии (или адрес блока – 91; 92; 93; 94; 99, см. «Групповые команды») для которой происходит программирование распределения звонков.

Cn - номер внутренней линии (или адрес блока – 91; 92; 93; 94; 99).

- Для полного запрета звонка необходимо совместно применить команды

50-Ln-Cn и 52-Ln-Cn.

6.3.3 Управление исходящей связью.

6.3.3.1 Приоритетная линия

При использовании для выхода на городскую линию “9”, необходимо учесть следующее:

После набора “9” станция начинает поиск свободной городской линии, начиная с младшей. Если  ваша организация активно пользуется исходящей связью, то младшие линии станции в большинстве случаев окажутся занятыми, т.е. на них будет очень трудно “дозвониться”. Иногда это может вызывать неудобства. Для равномерного распределения  нагрузки на городские линии, каждому внутреннему абоненту можно задать номер порта городской линии, с которого будет начинаться поиск при наборе “9”.

Приоритетная линия задается командой:

80-Cn-Ln   приоритетная линия Ln для внутренней  линии Cn.

6.3.3.2 Прямой выход на порт.

Для каждого абонента можно задать номер порта, который будет автоматически набран в линию при снятии трубки. Например, если вы пользуетесь в основном городской связью, можно установить  выход на городскую линию без набора “9” (вы сразу услышите городской гудок).

Команда прямого выхода на порт имеет вид:

84-Cn-Xn	Xn=10…..49  - номер порта

Xn=09            - любая свободная и разрешенная линия

Xn=99            - отключение функции прямого выхода

###### Если вы используете прямой выход на городскую линию, а вам необходимо связаться с внутренним абонентом, то после того, как вы услышали сигнал городской линии вам нужно нажать «Флэш»,  «76» (отключить внешнюю линию), затем «Флэш» и номер внутреннего абонента. Вход в режим программирования осуществляется также после нажатия кнопки «Флэш».

- Перед программированием прямого выхода на порт обязательно настройте (п.п. 6.3.4 или 6.3.5) и проверьте работу кнопки «Флэш», т.к. от этого зависит возможность управления и программирования станции.

6.3.3.3 Автоматический набор префикса

При подключении мини АТС к учрежденческой станции для выхода на город может потребоваться дополнительный набор цифры на учрежденческой АТС. В мини АТС есть возможность запрограммировать автоматический набор до двух цифр на внешней линии при выходе на неё с любого внутреннего порта.

64-Ln-Xn	Xn=00…09		автоматический набор одной цифры 0…9

Xn=10…98		автоматический набор двух цифр 10…98

Xn=99		отключение автоматического набора цифр

6.3.3.4 Доступ к городской и междугородней связи.

В мини АТС предусмотрены команды, с помощью которых можно запретить или разрешить доступ абонентов к услугам междугородней и городской связи. Например,  разрешить доступ  определенным абонентам к услугам  междугородней и сотовой связи только через выбранные городские линии.

70-Cn-Ln 	запрет набора городского номера с канала Cn через линию Ln

71-Cn-Ln 	разрешение набора городского номера с канала Cn через линию Ln.

72-Cn-Ln 	запрет набора междугороднего номера (всех номеров начинающихся с 8) с канала Cn через линию Ln

73-Cn-Ln 	разрешение набора междугороднего номера с канала Cn через линию Ln

6.3.3.5 Выбор вида набора номера.

В состоянии поставки любой вид набора (тоновый или импульсный) на внутренней линии преобразуется в импульсный на городской линии, при этом тоновые посылки с вашего ТА не отключаются, а транслируются в городскую линию. Если городская линия “понимает” тоновый набор, то в этом случае импульсный набор, формируемый станцией, будет являться помехой тоновым посылкам и являться причиной возникновения ошибок набора. Для исключения ошибок в этом случае необходимо отключить импульсный набор.

68-Ln-00  отключает импульсный набор линией Ln.

69-Ln-00  включает формирование импульсного набора линией Ln.

6.3.4 Команды настройки параметров.

Так как у разных ТА длительность отпускания линии при нажатии на кнопку “Флэш” может быть различной, в станции введена возможность подстройки под различные ТА.

Для этого служит команда:

87-Cn-9X 	X=1…..9  (соответственно 100….900 мсек)

Если к внутренней линии станции подключен факс или модем, необходимо запретить поступление сигнала уведомления о входящем звонке, чтобы  сигналы не мешали передаче.

88-Cn-00   Отключение уведомления (режим факс/модем)

89-Cn-00   Включение уведомления.

В некоторых случаях может понадобиться  отключить распознавание тоновых посылок с вашего ТА.

88-Cn-01   Выключения распознавания тонального набора

89-Cn-01   Включить распознавание тонального набора

6.3.5 Индивидуальная настройка внутренней линии.

Функция индивидуальной настройки введена для того, чтобы пользователь мог самостоятельно изменять некоторые настройки своего порта (например, при установке другого ТА). В данной версии программного обеспечения пользователю доступна индивидуальная настройка длительности “Флэш”.

| Вход в режим индивидуальной настройки. |
| --- |
| 0120 , |
| Поднимите трубку своего ТА. |  | Дождитесь внутреннего гудка |  | Наберите 0120 |  | Вы должны услышать сигнал подтверждения |  | Теперь можно вводить команды программирования. За каждой командой должен следовать сигнал подтверждения. |  | Для завершения настройки положите трубку. |

Команда индивидуальной подстройки длительности “Флэш”:

91-X 	X=1…9  (соответственно 100…900 мсек). Вместо последней цифры, указывающей на длительность “Флэш”, можно непосредственно нажать кнопку “Флэш” (91-Flash).

7. Краткий справочник.

| Функция | Код | Описание |
| --- | --- | --- |
| Управление |
| Выход на городскую линию | 9 или № линии | Поднять трубку, набрать «9» или номер линии |
| Вызов внутреннего абонента | № абонента | Поднять трубку, набрать внутренний номер |
| Объединение абонентов | 74 | Объединение нескольких внутренних или внешних абонентов в конференцию |
| Отключение абонента | 76 | Отключение внешнего или внутреннего абонента |
| Перехват звонка | 78-Сn | Перехват звонка, формирующегося на канале Cn |
| Программирование станции |
| Вход в режим программирования | 0123 | Вход только с канала №10 |
| Выключение первых двух звонков | 50-Ln-Cn | Запрет первых двух звонков с внешней линии Ln на внутреннюю Cn |
| Включение первого и последующих звонков | 51-Ln-Cn | Разрешение первого и последующих звонков с внешней линии Ln на внутреннюю линию Cn |
| Выключение третьего и последующих звонков | 52-Ln-Cn | Запрет третьего и последующих звонков с внешней линии Ln на внутреннюю Cn |
| Включение третьего и последующих звонков | 53-Ln-Cn | Разрешение третьего и последующих звонков с внешней линии Ln на внутреннюю линию Cn |
| Префикс | 64-Ln-Xn | Xn=00…09, 10…98 – автоматический набор в линию цифр 0…9, 10…98 Xn=99 – выключение префикса |
| Тональный набор | 68-Ln-00 | Выключение импульсного набора через линию Ln |
| Импульсный набор | 69-Ln-00 | Включение импульсного набора через линию Ln |
| Запрет набора | 70-Cn-Ln | Запрет набора номера с внутренней линии Cn через линию Ln |
| Разрешение набора | 71-Cn-Ln | Разрешение набора номера с внутренней линии Cn через линию Ln |
| Запрет межгорода | 72-Cn-Ln | Запрет набора межгорода с внутренней линии Cn через линию Ln |
| Разрешение межгорода | 73-Cn-Ln | Разрешение набора межгорода с внутренней линии Cn через линию Ln |
| Приоритетная линия | 80-Cn-Ln | Выбор номера линии, которая будет подключаться первой при наборе «9» |
| Прямой выход на порт | 84-Cn-Xn | Xn=10….49 номер порта Xn=09 любая свободная и разрешенная внешняя линия Xn=99 отключение функции |
| Длительность “Флэш” | 87-Сn-9X | X=1…9 (100…900 мсек) |
| Выключение уведомления | 88-Cn-00 | Выключение сигнала уведомления на канале Cn (например, чтобы сигнал не мешал факсу или модему). |
| Включение уведомления | 89-Cn-00 | Включение сигнала уведомления о звонке с внешней линии при поднятой трубке на канале Cn |
| Выключение тонального набора | 88-Cn-01 | Выключение распознавания тонального набора |
| Включение тонального набора | 89-Cn-01 | Включение распознавания тонального набора |
| Индивидуальное программирование |
| Вход в режим индивидуального программирования | 0120 | Вход со своего телефона |
| Длительность “Флэш” для индивидуальной настройки | 91X | X=1…9 (100…900 мсек), либо нажатие кнопки <Flash> |

8. Возможные проблемы при эксплуатации.

| После выхода на городскую линию номер не набирается, сигнал «Готовность» от городской линии не отключается. | 1.Проверить соответствие типа набора номера (тональный или импульсный), запрограммированного для данного внешнего порта (68/69-Ln-00), и возможностью городской линии воспринимать этот тип набора. Т.е. если городская линия понимает только импульсный набор, внешний порт должен быть запрограммирован на импульсный набор (69-Ln-00). 2.Если внешний порт запрограммирован для набора в тоне, а телефонный аппарат набирает в импульсе – набор в линию не будет происходить. Необходимо либо перепрограммировать внешний порт для набора в импульсе, либо изменить тип набора на телефонном аппарате на тональный. |
| --- | --- |
| После выхода на городскую линию номер набирается не правильно. | Если телефонный аппарат набирает в тоне, внешний порт запрограммирован для набора в импульсе, а городская линия понимает тональный и импульсный набор, то происходит двойной набор цифры городской линией, сначала в тоне от телефона, затем в импульсе от внешнего порта. Необходимо либо отключить импульсный набор внешним портом (68-Ln-00), либо переключить телефонный аппарат в импульсный набор. |
| Ошибки при использовании IP телефонии | При использовании тональных сигналов для управления внешними службами необходимо после набора номера службы дождаться сигнала от мини АТС (примерно через 8 сек после набора последней цифры) и только после этого начинать набор цифр в тоне. |
| После набора «9» (для выхода на город) в трубке нет сигнала «Готовность» от городской линии. | При наборе «9» станция ищет первый свободный внешний порт, начиная с младшего номера, если это не изменено программированием. Если этот порт существует, но не подключен к городской линии (или на этой линии нет сигнала «Готовность»), абонент не сможет набрать городской номер. Проверить, какие внешние порты не подключены к городским линиям можно, набирая вместо «9» двузначные номера внешних портов. Устранить эту проблему можно, запретив программированием внутренним портам набор по этой линии (70-Cn-Ln). |
| Не получается переадресовать соединение в тональном режиме. Не программируется станция в тональном режиме | При переадресации, программировании и пр. с использованием тонального набора необходимо применять FLASH (см. соответствующий раздел). Длительность сигнала FLASH существенно отличается у разных типов телефонных аппаратов (от 0,08сек до 1,3сек). Для правильной работы станции длительность FLASH необходимо запрограммировать индивидуально для каждого телефонного аппарата использующего эту функцию (см.5.3.1). |

9. Комплект поставки.

| Блок | 1 |
| --- | --- |
| Доступные внешние порты | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Доступные внутренние порты | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| Блок | 2 |
| --- | --- |
| Доступные внешние порты | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Доступные внутренние порты | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

| Блок | 3 |
| --- | --- |
| Доступные внешние порты | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Доступные внутренние порты | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |

| Блок | 4 |
| --- | --- |
| Доступные внешние порты | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Доступные внутренние порты | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |

* Источник питания 12в-    1А    2,5А

* Руководство пользователя.

______________________________________

______________________________________

10. Свидетельство о приемке.

## Мини АТС “ALGA40.26”

Заводской номер__________________

Дата выпуска_____________________200   г.

Признана годной к эксплуатации

Начальник ОТК _________________

НПП «Электронная техника»

11. Лист гарантийного обслуживания.

Неисправность:

Причина неисправности:

Дата _____________________ 200    г.

Владелец _____________________________

Специалист ___________________________

Неисправность:

Причина неисправности:

Дата _____________________ 200    г.

Владелец _____________________________

Специалист ___________________________

12. Гарантийные обязательства.

Изготовитель осуществляет гарантийное обслуживание аппаратуры в течение одного года со дня продажи.

Гарантийные обязательства снимаются в случаях:

- если были нарушены или удалены гарантийные отметки на изделии или его составных частях;

- если обнаружена некомплектность изделия, или изделие ремонтировалось лицом, не уполномоченным поставщиком;

- если абонентская сеть и соединительные линии городской АТС не соответствуют требованиям, перечисленным в разделе “Технические характеристики”;

- если сеть электропитания не соответствует требованиям, перечисленным в разделе “Технические характеристики”;

- если изделие имеет повреждения, вызванные воздействиями: высоких температур, статического электричества, грозовых разрядов, химически агрессивных сред, повышенной запылённости и влажности, недопустимых ударных воздействий и аварий, небрежного обращения и транспортировки, неправильной установки, освоения и эксплуатации.

Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание осуществляется в сервисном центре изготовителя, либо в уполномоченных сервисных центрах.

Дата продажи: __________________200   г.

# Text boxes

Вход в режим

программирования

Ввод первой команды

Ввод N команды

Завершение

программирования