******  АДАПТЕР К АВУ "NORD-04" ******

НАЗНАЧЕНИЕ

Адаптер предназначен для подключения любых импортных аппаратов, факсов, автоответчиков, модемов и АОНов к телефонной линии с АВУ. При этом не требуется какая-либо переделка телефонов или блока АВУ. На выходе адаптер полностью воспроизводит параметры стандартной телефонной линии.

При параллельном включении двух или более телефонных аппаратов обеспечивается их правильное функционирование. Это особенно важно если один из аппаратов является активным (АОН,автоответчик,модем и пр.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Напряжение сети	-	220 В

2. Частота	-	50 Гц

3. Выходное напряжение	-	60 В

4. Ток короткого замыкания

на выходе адаптера	-	40 мА

5. Амплитуда вызывного

сигнала	-	110 В

6. Потребляемая мощность	-	4 Вт

7. Габаритные размеры	- 125 * 75 * 80 мм

8. Масса	-	0,3 кГ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Маркированный провод подключается к клемме "ЗВ", средний к "Л2", последний к "Л1".

Дата продажи   ...............

Срок гарантии  6 месяцев