******  АДАПТЕР К АВУ "NORD-05" ******	******  АДАПТЕР К АВУ "NORD-05" ******

НАЗНАЧЕНИЕ	НАЗНАЧЕНИЕ

Адаптер предназначен для подключения любых импортных	Адаптер предназначен для подключения любых импортных

аппаратов, факсов, автоответчиков, модемов и  АОНов к	аппаратов, факсов, автоответчиков, модемов и  АОНов к

телефонной  линии  с  АВУ.   При  этом  не  требуется	телефонной  линии  с  АВУ.  При  этом  не   требуется

какая-либо  переделка  телефонов  или  блока  АВУ. На	какая-либо  переделка  телефонов  или  блока  АВУ. На

выходе  адаптер  полностью  воспроизводит   параметры	выходе  адаптер  полностью  воспроизводит   параметры

стандартной телефонной линии.	стандартной телефонной линии.

При параллельном включении двух или более телефонных	При параллельном включении двух или более телефонных

аппаратов обеспечивается их правильное функционирова-	аппаратов обеспечивается их правильное функционирова-

ние. Это  особенно  важно  если  один  из   аппаратов	ние. Это  особенно  важно  если  один  из   аппаратов

является активным (АОН,автоответчик,факс и пр.).	является активным (АОН,автоответчик,факс и пр.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Напряжение сети	-	220 В	1. Напряжение сети	-	220 В

2. Частота сети	-	50 Гц	2. Частота сети	-	50 Гц

3. Выходное напряжение	-	60 В	3. Выходное напряжение	-	60 В

4. Ток короткого замыкания	4. Ток короткого замыкания

на выходе адаптера	-	40 мА	на выходе адаптера	-	40 мА

5. Амплитуда вызывного	5. Амплитуда вызывного

сигнала	-	90 В	сигнала	-	90 В

6. Частота вызывного	6. Частота вызывного

сигнала	-	25 Гц	сигнала	-	25 Гц

7. Потребляемая мощность	-	3 Вт	7. Потребляемая мощность	-	3 Вт

8. Габаритные размеры	- 125 * 60 * 50 мм	8. Габаритные размеры	- 125 * 60 * 50 мм

9. Масса	-	0,3 кГ	9. Масса	-	0,3 кГ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Красный провод подключается к  клемме  "ЗВ",	Красный провод подключается к  клемме  "ЗВ",

зеленый к "Л2", желтый к "Л1".	зеленый к "Л2", желтый к "Л1".

Телефон подключается к розетке на корпусе адаптера	Телефон подключается к розетке на корпусе адаптера

к двум правым крайним клеммам.	к двум правым крайним клеммам.

Дата изготовления .................199..		Дата изготовления  ................199..