******  АДАПТЕР К АВУ "NORD-11" ******

НАЗНАЧЕНИЕ

Адаптер предназначен для подключения любых импортных аппаратов, факсов, автоответчиков, модемов и  АОНов к телефонной  линии  с  АВУ.   При  этом  не требуется какая-либо  переделка  телефонов  или  блока  АВУ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Напряжение сети      -      220 В	5. Выходное напряжение без нагрузки - 60 В

2. Частота сети             -      50 Гц	6. Амплитуда вызывного сигнала   -     120 В

3. Потребляемая мощность - 3 Вт	7. Частота вызывного сигнала   -            25 Гц

4. Масса   -                         0,1 кГ	8. Габаритные размеры      -         80*70*50 мм

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Красный провод подключается к  клемме  "ЗВ" в блоке АВУ, зеленый к "Л2", желтый к "Л1". Телефон подключается к разъему на корпусе адаптера. При подключении телефонов с вилками российского образца возможно использование переходников.

Индикатор индицирует поступление вызывного сигнала или поднятие трубки на телефонном аппарате.

Если адаптер не подключен к блоку АВУ, или подключен неправильно, или блок АВУ не работает - в трубке телефона подключенного к адаптеру прослушивается низкочастотный сигнал.

Дата изготовления .................199..

Дата продажи   ......................199..

Срок гарантии  12 месяцев

******  АДАПТЕР К АВУ "NORD-11" ******

НАЗНАЧЕНИЕ

Адаптер предназначен для подключения любых импортных аппаратов, факсов, автоответчиков, модемов и  АОНов к телефонной  линии  с  АВУ.   При  этом  не требуется какая-либо  переделка  телефонов  или  блока  АВУ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Напряжение сети      -      220 В	5. Выходное напряжение без нагрузки - 60 В

2. Частота сети             -      50 Гц	6. Амплитуда вызывного сигнала   -     120 В

3. Потребляемая мощность - 3 Вт	7. Частота вызывного сигнала   -            25 Гц

4. Масса   -                         0,1 кГ	8. Габаритные размеры      -         80*70*50 мм

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Красный провод подключается к  клемме  "ЗВ" в блоке АВУ, зеленый к "Л2", желтый к "Л1". Телефон подключается к разъему на корпусе адаптера. При подключении телефонов с вилками российского образца возможно использование переходников.

Индикатор индицирует поступление вызывного сигнала или поднятие трубки на телефонном аппарате.

Если адаптер не подключен к блоку АВУ, или подключен неправильно, или блок АВУ не работает - в трубке телефона подключенного к адаптеру прослушивается низкочастотный сигнал.

Дата изготовления .................199..

Дата продажи   ......................199..

Срок гарантии  12 месяцев