Краткое описание

С помощью сотового телефона стандарта GSM модуль RC-101 позволяет дистанционно включать и отключать электронную или электрическую аппаратуру и оборудование. При этом соединения между сотовым телефоном и модулем управления не происходит, переключение режимов (включение / выключение) происходит на стадии вызова. Соответственно GSM трафик не расходуется. После исполнения команды модуль дистанционного управления автоматически сбрасывает (отбивает) вызов. Количество сигналов вызова до отбоя позволяет контролировать, в каком состоянии находится удалённое оборудование. С учётом использования стандарта GSM, расстояние не имеет значение, необходимо только наличие сети сотовой связи.

Работа всех составных частей модуля, а также состояние связи контролируется центральным микроконтроллером. При возникновении каких-либо проблем (например, с регистрацией в сети GSM), контроллер модуля автоматически произведёт перезапуск устройства и восстановит работоспособность системы.

Режим работы выходных ключей сохраняется в энергонезависимой памяти и при пропадании напряжения питания не меняет своего значения. При восстановлении питания модуль продолжит работу в том режиме, который был до отключения.

Подготовка к работе и эксплуатация

Перед установкой SIM карты в модуль необходимо отключить на этой карте запрос PIN кода через меню телефона, поставив эту SIM карту в любой сотовый телефон. В ячейки SIM карты с первой по девятую вносятся номера телефонов, при звонке с которых модуль позволяет управлять выходными ключами. Номера записываются в SIM карту в  формате 8 XXX XXX XXXX. При звонке с других номеров модуль отбивает вызов, состояние выходных ключей не меняется.

В модуль SIM карта устанавливается в гнездо, находящееся на плате под верхней крышкой. Для доступа к SIM держателю необходимо осторожно снять верхнюю крышку модуля, открутив два шурупа расположенных по диагонали на верхней крышке.

Крышка SIM держателя сдвигается в сторону (по стрелке с надписью OPEN на крышке держателя) и затем окидывается. SIM карта вставляется в крышку. Угловой срез на SIM карте должен совпадать с угловой выемкой на основании держателя. Затем крышка в обратном порядке закрывается. При манипуляциях с установкой SIM карты не применять больших усилий во избежание поломки SIM держателя. Перед установкой или изъятием SIM карты необходимо отключать питание модуля. При установке верхней крышки, следите, чтобы светодиоды попали на свои места.

На верхней панели находятся два светодиода, зелёный и красный. Зелёный светодиод показывает состояние связи в сети GSM. При включении питания, пока модуль ещё не зарегистрирован, светодиод коротко вспыхивает каждые 2 секунды. Затем модуль поверяет наличие и корректность данных на SIM карте. Если возникают проблемы (например, не убран запрос PIN), зелёный светодиод коротко вспыхивает по два раза. После регистрации в сети зелёный светодиод в основном горит, коротко выключаясь с периодом в 2 секунды. При этом количество выключений указывает на качество связи. Если только одно отключение, связь хорошая. Если два коротких отключения – уровень связи средний. Если три отключения – уровень связи низкий. В этом случае для надёжности стоит попробовать улучшить связь, например применением выносной антенны.

Красный светодиод показывает состояние выходных ключей. Если светодиод горит, ключи включены.

Антенна подключается через соответствующий разъём в верхней части модуля. Если приём не уверенный (тройное короткое выключение зелёного светодиода) возможно подключение внешней антенны с кабелем, которую располагают в более пригодном для приёма месте.

Питание модуля осуществляется от внешнего источника с постоянным напряжением от 5 до 16в, обеспечивающего ток не менее 400мА. В качестве источника питания может быть использован блок резервного питания, имеющий в своём составе аккумулятор. Источник питания подключается к соответствующим клеммам модуля. Питание на устройство подавать в последнюю очередь, когда основные подготовительные и монтажные работы завершены.

При необходимости корпус модуля можно закрепить на вертикальной поверхности, использовав отверстия на нижней части корпуса. Для крепления с помощью шурупов, необходимо снять верхнюю крышку.

Исполнительные устройства подключаются к соответствующим клеммам. К клеммам «Выход 1» и «Выход 2» (тип «открытый коллектор») подключается отрицательный контакт исполнительного устройства (если устройство имеет полярность). Положительный контакт исполнительного устройства подключается к положительному проводу источника питания.

При выборе исполнительного устройства (например, реле) необходимо учитывать напряжение источника питания и ток, который он может обеспечить с учётом потребления модуля и исполнительных устройств. На подключаемое исполнительное устройство будет поступать напряжение почти равное напряжению источника питания. Мощные исполнительные устройства должны коммутироваться внешними реле или другими силовыми элементами (рассчитанными на соответствующие напряжения  и токи), подключенными к выходам модуля.

Принцип работы состоит в переключении режимов включено / выключено поочерёдно при поступлении входящего звонка. Если модуль пропустил два сигнала и затем сделал отбой вызова, соответственно он перешёл в режим включено. При следующем входящем звонке модуль пропустит четыре сигнала и только затем произведёт отбой вызова, а сам переключится в режим выключено. В текущей версии оба выхода работают параллельно.

После отбоя вызова модуль автоматически производит дозвон до абонента, от которого был произведён вызов. Абонент при желании может ответить на этот вызов, чтобы некоторая сумма списалась со счёта SIM карты, установленной в модуль. Это может понадобиться в некоторых случаях, т.к. сотовые операторы, если нет расходов со счёта, могут отключить обслуживание номера.

Требования безопасности

При установке и эксплуатации устройства следует соблюдать «Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности для электроустановок до 1000в».

Все монтажные работы и работы связанные с устранением неисправностей должны проводиться после отключения устройства от сети питания.

Не допускать попадания влаги внутрь устройства. Если это всё же произошло, немедленно отключить устройство от сети питания до полного высыхания.

Не следует включать устройство с отключенной антенной. Это может привести к повреждению передатчика.

Возможные проблемы и методы их устранения

| Описание проблемы | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Не горят оба светодиода | Неисправен источник питания | Проверить или заменить источник питания |
|  | Неправильная полярность источника питания | Поменять провода от источника питания местами |
| Зелёный светодиод коротко вспыхивает в течение 1 мин и более | Модуль не зарегистрировался в сети, отсутствие сети GSM, очень низкий уровень приёма | Разместить модуль или антенну в другом месте. Проверить антенну и антенный разъём. |
| Зелёный светодиод дважды коротко вспыхивает в течение 1 мин или более | Отсутствует SIM карта или не снят запрос PIN кода | Проверить SIM карту, снять запрос PIN кода |

Комплектность

Модуль управления по сети GSM						1шт.

Штыревая антенна GSM							1шт.

Источник питания 	(6…12в)							1шт.

Инструкция по эксплуатации						1шт.

Технические характеристики

Напряжение питания 					              		6…26 в

Ток потребления в режиме ожидания при напряжении питания 6в		   	50 мА

Ток потребления во время дозвона при напряжении питания 6в		 	100 мА

Количество выходов ОК для управления внешними устройствами		     	2

Максимальное напряжение выходов для управления внешними устройствами	26 в

Максимальный ток выходов для управления внешними устройствами		400 мА

Диапазон рабочих температур				        		-30…+50

Габаритные размеры без учёта антенны			        		65*45*21 мм

Гарантийные обязательства

- Производитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и неисправностей оборудования и несёт ответственность по гарантийным обязательствам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Производитель осуществляет гарантийное обслуживание аппаратуры в течение 12 месяцев со дня продажи.

- В течение гарантийного срока производитель обязуется бесплатно устранить дефекты оборудования путём его ремонта или замены на аналогичное при условии, что дефект возник по вине производителя.

- Производитель не несёт ответственности за любые убытки, возникшие вследствие некорректных действий по монтажу, сопровождению, эксплуатации, либо связанных с выходом из строя или неработоспособностью оборудования.

- Производитель не несёт ответственности по гарантии в случае, если произведённое им тестирование и/или анализ показали, что заявленный дефект в устройстве отсутствует, либо он возник вследствие нарушения правил монтажа или условий эксплуатации, а также при попытке добиться от устройства выполнения функций, не заявленных производителем.

- Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание осуществляется в сервисном центре производителя, либо в уполномоченных сервисных центрах.

Гарантийные обязательства снимаются в случаях:

- если были нарушены или удалены гарантийные отметки на изделии или его составных частях;

- если обнаружена некомплектность изделия, или изделие ремонтировалось лицом, не уполномоченным поставщиком;

- если сеть электропитания не соответствует требованиям, перечисленным в разделе “Технические характеристики”;

- если изделие имеет повреждения, вызванные: воздействиями высоких температур, статического электричества, грозовых разрядов, химически агрессивных сред, повышенной запылённости и влажности, недопустимыми ударными воздействиями, небрежным обращением и транспортировкой, неправильной установкой, освоением и эксплуатацией, попаданием внутрь устройства посторонних предметов, насекомых.

Дата изготовления ..............201…г.

Дата продажи ......................201…г.

ELEUS

Модуль дистанционного управления

по сети GSM «RC-101»

(v.05)

Инструкция по монтажу, программированию и эксплуатации

«Электронная техника»